## Slide 1
LOGIC ROADMAP 2026–2030
先端ロジック半導体
各社の今後のノード
TSMC・Samsung・Intel・SMIC・Rapidus｜2026年9月時点の公表・報道に基づく
GAA：ゲートがチャネルの全周を囲むトランジスタ（ナノシート）
裏面電源：電源の配線をウェハの裏側に移す技術（backside power delivery）
High-NA EUV：開口数を0.33から0.55に上げた次世代のEUV露光
Notes: 先端ロジックの5社について、2026年後半以降に予定されているノードだけをまとめた。各スライドの表は「ノード・時期・構造・特徴」、下の3行が要点。数値は各社の公表値、または報道・第三者解析に基づく。

## Slide 2
TSMC：モバイル向けとAI向けの2系列に分かれる
ノード | 時期 | 構造 | 特徴
N2P | 2026年下期 | GAA・表面電源 | N2の性能強化版
A16 | 2027年 | GAA・裏面電源（SPR） | AI/HPC向け。N2P比で速度+8〜10%、電力−15〜20%
N2U | 2028年 | GAA・表面電源 | N2系を延長し、コスト効率を重視
A14 | 2028年 | GAA第2世代・表面電源 | N2比で速度+15%または電力−30%、密度+20%超
A13／A12 | 2029年 | GAA第2世代 | A13はA14を面積6%縮小、A12はA14に裏面電源を追加
主系列（N2P→A14→A13）はモバイル向けで、表面電源のまま電力効率とコストを重視する。
AI/HPC向けは裏面電源のA16・A12に分かれる。A16は2026年下期から2027年に延期された。
High-NA EUVは、2029年のA13・A12の世代まで使わない。
出典：TSMC 2026 Technology Symposium、TSMC技術ページ（2nm・A16）、Tom's Hardware、TrendForce、New Electronics
2
Notes: 出典URL TSMC 2026 Technology Symposium：https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/49337b40ff139d51d533076cf7a945b30e107e07/2026%20Tech%20Symposium%20(E)_Final_wmn.pdf TSMC 技術ページ（A16 vs N2P）：https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_5nm Focus Taiwan（N2P 2H26）：https://focustaiwan.tw/sci-tech/202512300026 Tom's Hardware（A16は2027年に延期）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-unveils-process-technology-roadmap-through-2029-a12-a13-n2u-announced-a16-slips-to-2027 TrendForce（2029年までHigh-NA不採用）：https://www.trendforce.com/news/2026/04/23/news-tsmc-unveils-latest-roadmap-a12-a13-set-for-2029-without-high-na-euv-a16-volume-production-delayed-to-2027/ New Electronics（A14のPPA）：https://www.newelectronics.co.uk/content/blogs/tsmc-technology-symposium-2026-a-systems-driven-era

## Slide 3
Samsung Foundry：2nm系列を広げ、1.4nmは2029年に
ノード | 時期 | 構造 | 特徴
SF2P | 2026年下期 | GAA・表面電源 | 第2世代2nm。SF2比で電力−26%、周波数+15%
SF2P+／SF2X | 2027〜28年 | GAA・表面電源 | SF2P+は性能強化版、SF2XはAI/HPC向け
SF2Z | 未公表 | GAA・裏面電源 | 裏面電源を採用する2nm派生（計画）
SF1.4 | 2029年 | GAA | 当初の2027年から2年延期。主要顧客向けに量産
SF1.4+ | 2030年 | GAA | SF1.4の歩留まり・性能の改良版
2022年に業界で最初にGAAを量産したが、2nmの歩留まり改善を優先して1.4nmを2年延期した。
SF2からSF2Pへの改善の半分以上は、設計とプロセスの協調最適化（DTCO）による。
当面はSF2をモバイル・HPC・車載・裏面電源向けの派生に広げ、顧客の獲得を優先する。
出典：The Elec（2026年7月、SAFE Forum）、TrendForce（2026年7月）、SamMobile、MLQ.ai
3
Notes: 出典URL The Elec（SF1.4は2029年、SF1.4+は2030年、DTCO）：https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=11849 TrendForce（SF2P+・SF2Xは2027〜28年）：https://www.trendforce.com/news/2026/07/02/news-samsung-reportedly-expands-2nm-portfolio-ahead-of-2029-sf1-4-mass-production-sf2p-targets-2027-28/ SamMobile（第2世代2nmは2026年、SF2Z）：https://www.sammobile.com/news/samsung-start-making-second-generation-2nm-chips-2026/ SamMobile（1.4nm延期は2nmの歩留まり改善のため）：https://www.sammobile.com/news/samsung-third-gen-2nm-second-gen-1-4nm-chips-roadmap/ MLQ.ai（SF2の派生展開）：https://mlq.ai/news/samsung-shifts-sf14-foundry-target-to-2029-as-sf2-roadmap-expands/ SF2Zの量産時期は今回の調査では確認できなかった。

## Slide 4
Intel：裏面電源とHigh-NAを他社より先に量産へ
ノード | 時期 | 構造 | 特徴
18A-P | 2026年6月 | GAA・裏面電源 | リスク生産を開始。18Aと設計互換で性能最大+9%
18A-PT | 試作中 | GAA・裏面電源 | 貫通ビアを加え、3D積層（Foveros Direct）の土台に使う
14A | リスク 2027下期 量産 2028年 | GAA第2世代・裏面電源 | High-NA EUVを初めて量産に使う。設計キット0.9版は2026年10月
10A・7A | 未定 | 未公表 | 開発着手を表明（2030年代とみられる）
18AでGAA（RibbonFET）と裏面電源（PowerVia）を同時に量産化した。14Aでは電源をソース・ドレインに直接つなぐPowerDirectに進む。
14Aは2026年7月に1年前倒しされた。一方で、大口の外部顧客が取れなければ中断しうると開示している。
顧客の採用判断は2026年下期〜2027年上期に集中し、ファウンドリ事業の分岐点となる。
出典：Intel 10-Q・年次報告、Digital Trends（2026年7月）、Tom's Hardware、TrendForce、AnySilicon
4
Notes: 出典URL Intel 10-Q（18A-Pは2026年6月にリスク生産）：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000050863/000005086326000157/intc-20260627.htm TrendForce（18A-Pは性能最大+9%または電力−18%）：https://www.trendforce.com/news/2026/06/17/news-intel-18a-p-enters-risk-production-targets-9-performance-gain-with-potentially-shortened-ramp/ Tom's Hardware（18A-PT・PowerDirect）：https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-foundry-roadmap-update-new-18a-pt-variant-that-enables-3d-die-stacking-14a-process-node-enablement Digital Trends（14Aは2H27にリスク生産、2028年に量産）：https://www.digitaltrends.com/computing/intel-just-pulled-its-14a-production-schedule-forward-by-a-year/ AnySilicon（14A PDK 0.9は2026年10月、10A・7A）：https://anysilicon.com/news/intel-begins-work-on-10a-and-7a-process-nodes-as-14a-roadmap-moves-toward-key-pdk-release/ Tom's Hardware（顧客判断は2026年下期〜2027年上期）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-chip-roadmap-2026-2028 Intel 年次報告（14Aの条件）：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086326000060/intc014890-arsa.pdf

## Slide 5
SMIC：EUVなしで5nm級に迫るが、公式計画はない
項目 | 時期 | 構造・露光 | 内容
N+3（5nm級） | 2025年末 | FinFET・DUV | Kirin 9030の解析で判明。密度は他社5nmより大幅に低い
5nm級の本格稼働 | 2026年（報道） | FinFET・DUV | Huaweiが量産の立ち上げを支援
3nm（Huawei設計） | 2026年（報道） | GAA | 設計をSMICに渡す計画。詳細は不明
7・5nm級の生産能力 | 1〜2年後 | ― | 月2万枚未満から月10万枚へ（日経）
国産EUV | 2028年目標 | ― | 深圳で試作機。2030年が現実的との見方
2020年から米国の輸出規制の対象で、先端ノードは製品の解析で後から判明する。
EUVを使えないため、DUVの多重露光で微細化しており、コストと歩留まりが課題である。
今後を占う指標は、ノード名より生産能力の拡大と国産露光装置の進み具合である。
出典：TechInsights、朝鮮Biz、Mobile World Live、日経（TrendForce経由）、ロイター（Asia Times経由）
5
Notes: SMICは先端ノードのロードマップを公表していない。表は第三者解析と報道に基づく。 出典URL TechInsights（N+3）：https://www.techinsights.com/blog/smic-n3-confirmed-kirin-9030-analysis-reveals-how-close-smic-5nm 朝鮮Biz（SemiWiki転載）：https://semiwiki.com/forum/threads/huawei-the-leader-in-chinese-semiconductor-development%E2%80%A6-%E2%80%98life-or-death%E2%80%99-for-smic-5nm-mass-production-next-year.22690/ Mobile World Live（Huawei 3nm）：https://www.mobileworldlive.com/huawei/huawei-targets-3nm-chip-in-2026/ TrendForce（日経、生産能力目標）：https://www.trendforce.com/news/2026/02/25/news-china-reportedly-aims-to-boost-7nm-5nm-output-fivefold-in-two-years-driven-by-smic-and-hua-hong/ Asia Times（ロイター、国産EUV）：https://asiatimes.com/2025/12/made-in-china-euv-machine-targets-ai-chip-output-by-2028/ Tom's Hardware（国産露光装置）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinese-chipmaking-tool-roadmap-examined

## Slide 6
Rapidus：2027年度に2nm量産、製造期間の短さで勝負
ノード | 時期 | 構造 | 特徴
2nm | 2026年後半 | GAA（IBM技術） | 顧客が設計した試作チップの製造を開始
2nm | 2027年度下期 | GAA | 量産開始。月6千枚から1年で約2.5万枚に拡大
1.4nm | 2029年頃（報道） | GAA | 2026年に開発着手、2027年に工場着工と報道
1nm | 未定 | 未公表 | TSMCとの差を約半年に縮めるとCTOが発言
北海道千歳の1拠点に前工程と後工程をまとめ、製造期間（TAT）の短さで差別化を狙う。
2nmの量産開始はTSMC（2025年第4四半期）の約2年後で、初期の生産規模は小さい。
総投資は7兆円超とされ、1.4nm以降の計画は資金の確保が前提となる。1.4nmの時期は会社が肯定していない。
出典：Rapidus、Tom's Hardware（2026年2月・7月）、TrendForce（2026年3月）、DIGITIMES
6
Notes: 出典URL Rapidus 公式サイト：https://www.rapidus.inc/en/ Tom's Hardware（2nm量産計画）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-targets-2nm-mass-production-in-2027-with-a-four-times-capacity-ramp TrendForce（顧客試作、1.4nm、1nm）：https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-rapidus-accelerates-1nm-push-reportedly-targets-six-month-gap-with-tsmc/ Tom's Hardware（fab roadmap、総投資）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-fab-roadmap-examined DIGITIMES（第2工場の報道と会社側の否定）：https://www.digitimes.com/news/a20251126VL209/rapidus-1.4nm-chips-fab-funding.html