## Slide 1
LOGIC ROADMAP 2026–2030
先端ロジック半導体
各社の今後のノード
TSMC・Samsung・Intel・SMIC・Rapidus｜2026年9月時点の公表・報道に基づく
GAA：ゲートがチャネルの全周を囲むトランジスタ（ナノシート）
裏面電源：電源の配線をウェハの裏側に移す技術（backside power delivery）
High-NA EUV：開口数を0.33から0.55に上げた次世代のEUV露光
Notes: 先端ロジックの5社について、2026年後半以降に予定されているノードをまとめた。2枚目で構造と図の見方を示し、3枚目以降は各社の時間軸の図と要点。数値は各社の公表値、または報道・第三者解析に基づく。

## Slide 2
構造の見方：トランジスタはGAAへ、電源は裏面へ
nFET
pFET
FinFET（〜2024年）
ゲートがチャネルを3面から囲む
N3・Intel 3・SMIC N+3 など
GAA ナノシート（2022年〜）
ゲートが4面を囲み、漏れ電流を抑える
N2・SF2・18A・Rapidus 2nm など
CFET（2033年頃〜、imec予測）
nFETとpFETを縦に積み、面積を縮める
まだ研究段階
信号配線
電源配線
トランジスタ層
シリコン基板
信号配線
トランジスタ層
電源配線（裏面）
支持ウェハ
表面電源（従来）
電源と信号が配線を取り合う
裏面電源（18A・A16）
電源を裏側に分け、配線を空ける
各社スライドの図の見方
表面電源のノード（公表済みの計画）
裏面電源のノード（公表済みの計画）
破線の枠：報道ベース・時期未確定
灰色：装置・生産能力などノード以外
赤の破線：現在（2026年9月）
枠の右上の小図：トランジスタ構造（上段と同じ）
Notes: 上段はチャネルを横切る断面の模式図（橙がゲート、灰がシリコンのチャネル）。下段は配線層の積み方。表面電源では電源と信号の配線が同じ側にあり、裏面電源では電源配線をウェハの裏側に移す。CFETの時期はimecの2026年版ロードマップ（Tom's Hardware、IEEE Spectrum）による。

## Slide 3
TSMC：モバイル向けとAI向けの2系列に分かれる
2026
2027
2028
2029
2030
現在
モバイル
表面電源｜現行 N2
N2P
2026年下期
N2の性能強化版
A14
2028年｜第2世代GAA
N2比 速度+15%
A13
2029年
A14を面積6%縮小
AI・HPC
裏面電源（SPR）
A16
2027年（延期）
N2P比 速度+8〜10%
A12
2029年
A14＋裏面電源
コスト重視
N2系の延長
N2U
2028年
N2系延長・低コスト
モバイル向けは表面電源のまま、2028年のA14で第2世代GAAへ進む。
AI・HPC向けは裏面電源のA16（2027年）・A12（2029年）に分かれる。
High-NA EUVは、2029年のA13・A12の世代まで使わない。
出典：TSMC 2026 Technology Symposium、TSMC技術ページ（2nm・A16）、Tom's Hardware、TrendForce、New Electronics
3
Notes: 出典URL TSMC 2026 Technology Symposium：https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/49337b40ff139d51d533076cf7a945b30e107e07/2026%20Tech%20Symposium%20(E)_Final_wmn.pdf TSMC 技術ページ（A16 vs N2P：速度+8〜10%、電力−15〜20%、密度最大1.10倍）：https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_5nm Focus Taiwan（N2P 2H26）：https://focustaiwan.tw/sci-tech/202512300026 Tom's Hardware（A16は2027年に延期）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-unveils-process-technology-roadmap-through-2029-a12-a13-n2u-announced-a16-slips-to-2027 TrendForce（2029年までHigh-NA不採用）：https://www.trendforce.com/news/2026/04/23/news-tsmc-unveils-latest-roadmap-a12-a13-set-for-2029-without-high-na-euv-a16-volume-production-delayed-to-2027/ New Electronics（A14：N2比 速度+15%または電力−30%、密度+20%超）：https://www.newelectronics.co.uk/content/blogs/tsmc-technology-symposium-2026-a-systems-driven-era

## Slide 4
Samsung Foundry：2nm系列を広げ、1.4nmは2029年に
2026
2027
2028
2029
2030
現在
主系列
現行 SF2（2025年Q4）
SF2P
2026年下期
SF2比 電力−26%
SF1.4
2029年
当初から2年延期
SF1.4+
2030年
SF1.4の改良版
性能強化
2nm派生
SF2P+
2027〜2028年
SF2Pの性能強化版
AI・HPC
2nm派生
SF2X
2027〜2028年
AI・HPC向けの2nm
※ 裏面電源を採用する2nm派生のSF2Zも計画されているが、量産時期は公表されていない。
2022年に業界で最初にGAAを量産したが、2nmの歩留まり改善を優先して1.4nmを2年延期した。
当面はSF2の派生を増やす。SF2からSF2Pへの改善の半分以上は、設計とプロセスの協調最適化（DTCO）による。
出典：The Elec（2026年7月、SAFE Forum）、TrendForce（2026年7月）、SamMobile、MLQ.ai
4
Notes: 出典URL The Elec（SF1.4は2029年、SF1.4+は2030年、DTCO）：https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=11849 TrendForce（SF2P+・SF2Xは2027〜28年）：https://www.trendforce.com/news/2026/07/02/news-samsung-reportedly-expands-2nm-portfolio-ahead-of-2029-sf1-4-mass-production-sf2p-targets-2027-28/ SamMobile（第2世代2nmは2026年、SF2Z）：https://www.sammobile.com/news/samsung-start-making-second-generation-2nm-chips-2026/ SamMobile（1.4nm延期は2nmの歩留まり改善のため）：https://www.sammobile.com/news/samsung-third-gen-2nm-second-gen-1-4nm-chips-roadmap/ MLQ.ai（SF2の派生展開）：https://mlq.ai/news/samsung-shifts-sf14-foundry-target-to-2029-as-sf2-roadmap-expands/

## Slide 5
Intel：裏面電源とHigh-NAを他社より先に量産へ
2026
2027
2028
2029
2030
現在
18A系
現行 18A（2025年後半）
18A-P
2026年6月 リスク生産
性能 最大+9%
3D積層
Foveros Direct
18A-PT
試作中
3D積層の土台用
次世代
High-NA EUV
14A
2027年下期リスク生産→2028年量産
High-NA EUV・PowerDirect
10A・7A
2030年代とみられる
開発着手を表明
18AでGAAと裏面電源（PowerVia）を同時に量産化した。14Aではソース・ドレインに直結するPowerDirectとHigh-NA EUVを導入する。
14Aは2026年7月に1年前倒しされたが、大口の外部顧客が取れなければ中断しうると開示している。
出典：Intel 10-Q・年次報告、Digital Trends（2026年7月）、Tom's Hardware、TrendForce、AnySilicon
5
Notes: 出典URL Intel 10-Q（18A-Pは2026年6月にリスク生産）：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000050863/000005086326000157/intc-20260627.htm TrendForce（18A-Pは性能最大+9%または電力−18%）：https://www.trendforce.com/news/2026/06/17/news-intel-18a-p-enters-risk-production-targets-9-performance-gain-with-potentially-shortened-ramp/ Tom's Hardware（18A-PT・PowerDirect）：https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-foundry-roadmap-update-new-18a-pt-variant-that-enables-3d-die-stacking-14a-process-node-enablement Digital Trends（14Aは2H27にリスク生産、2028年に量産）：https://www.digitaltrends.com/computing/intel-just-pulled-its-14a-production-schedule-forward-by-a-year/ AnySilicon（14A PDK 0.9は2026年10月、10A・7Aに開発着手）：https://anysilicon.com/news/intel-begins-work-on-10a-and-7a-process-nodes-as-14a-roadmap-moves-toward-key-pdk-release/ Tom's Hardware（顧客の判断は2026年下期〜2027年上期）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-chip-roadmap-2026-2028 Intel 年次報告（14Aの条件）：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086326000060/intc014890-arsa.pdf

## Slide 6
SMIC：EUVなしで5nm級に迫るが、公式計画はない
2026
2027
2028
2029
2030
現在
5nm級
現行 N+3（解析で確認）
5nm級 稼働
2026年（報道）
3nm
Huawei設計
3nm 設計移管
2026年（報道）
露光装置
国産化
国産DUV
2026年に約5台
国産DUV
2027年に約20台
国産EUV
2028年の生産が目標
国産EUV
現実的には2030年
生産能力
7・5nm級（月産）
2万枚未満
2026年初め時点
10万枚へ
1〜2年で約5倍にする目標（日経）
+50万枚
2030年までに追加
公式ロードマップはなく、先端ノードは製品の解析で後から判明する（2020年から米国の輸出規制の対象）。
EUVなしのDUV多重露光で5nm級に達した。先を占うのは、ノード名より露光装置と生産能力である。
出典：TechInsights、朝鮮Biz、Mobile World Live、日経（TrendForce経由）、ロイター（Asia Times経由）、Tom's Hardware
6
Notes: SMICは先端ノードのロードマップを公表していない。図は第三者解析と報道に基づく（破線はすべて報道）。 出典URL TechInsights（N+3）：https://www.techinsights.com/blog/smic-n3-confirmed-kirin-9030-analysis-reveals-how-close-smic-5nm 朝鮮Biz（SemiWiki転載、5nmは2026年に稼働）：https://semiwiki.com/forum/threads/huawei-the-leader-in-chinese-semiconductor-development%E2%80%A6-%E2%80%98life-or-death%E2%80%99-for-smic-5nm-mass-production-next-year.22690/ Mobile World Live（Huawei 3nm）：https://www.mobileworldlive.com/huawei/huawei-targets-3nm-chip-in-2026/ TrendForce（日経、生産能力目標）：https://www.trendforce.com/news/2026/02/25/news-china-reportedly-aims-to-boost-7nm-5nm-output-fivefold-in-two-years-driven-by-smic-and-hua-hong/ Asia Times（ロイター、国産EUV）：https://asiatimes.com/2025/12/made-in-china-euv-machine-targets-ai-chip-output-by-2028/ Tom's Hardware（国産DUVの台数）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinese-chipmaking-tool-roadmap-examined

## Slide 7
Rapidus：2027年度に2nm量産、製造期間の短さで勝負
2026
2027
2028
2029
2030
現在
2nm
現行 試作ライン
顧客試作チップ
2026年後半
顧客の設計で製造
量産開始
2027年度下期
月6千枚→1年で約2.5万枚
1.4nm
報道ベース
開発着手
2026年
工場着工
2027年（北海道）
1.4nm 量産
2029年頃
1nm
目標
1nm
TSMCとの差を半年へ
時期は未定
千歳の1拠点に前工程と後工程をまとめ、製造期間（TAT）の短さで差別化を狙う。
2nm量産はTSMC（2025年Q4）の約2年後で、初期の規模は小さい。総投資は7兆円超とされ、1.4nm以降は資金確保が前提となる。
出典：Rapidus、Tom's Hardware（2026年2月・7月）、TrendForce（2026年3月）、DIGITIMES
7
Notes: 出典URL Rapidus 公式サイト：https://www.rapidus.inc/en/ Tom's Hardware（2nm量産計画、前工程と後工程を1拠点に統合）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-targets-2nm-mass-production-in-2027-with-a-four-times-capacity-ramp TrendForce（顧客試作、1.4nm、1nm）：https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-rapidus-accelerates-1nm-push-reportedly-targets-six-month-gap-with-tsmc/ Tom's Hardware（1.4nm計画、総投資）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/rapidus-fab-roadmap-examined DIGITIMES（第2工場の報道と会社側の否定）：https://www.digitimes.com/news/a20251126VL209/rapidus-1.4nm-chips-fab-funding.html