## Slide 1
SEMICONDUCTOR ROADMAP 2026–2035
先端半導体の今後のロードマップ
ロジック・DRAM・NAND 2030年代までに何が変わるか
ロジック
計算するチップ（CPU・GPU）
DRAM
作業用のメモリ
NAND
保存用のメモリ（SSD）
2026年10月時点の公開情報（会社発表・報道・第三者解析・学会発表・特許）に基づく
Notes: この資料では、計算用のロジック、作業用メモリのDRAM、保存用メモリのNANDの3つについて、2030年代までのロードマップを説明します。最初に結論、次に1枚で全体像、そのあと分野ごとに詳しく見ていきます。数字は2026年10月時点の会社発表・報道・第三者の分解解析・学会発表・特許に基づいています。

## Slide 2
3分野共通
まとめ：3分野とも「平面で縮める」から「縦に積む・貼り合わせる」へ移る
ロジック
CFET
2033年頃、トランジスタを縦に2段積む
2025年：2nm（GAA）量産開始
2027〜29年：電源配線を裏側へ
2028〜30年：High-NA EUV導入
DRAM
4F² → 3D
2028年頃から縦型セル、2030年代に積層
6F²セルは1d（2027〜28年）まで
10nm未満は周辺回路の貼り合わせから
2028年：High-NA EUV導入
NAND
1000層
2030〜31年に1000層級（今は400層超）
2026年：Samsungが400層超
周辺回路の貼り合わせが主流に
1000層はウェハを重ねて作る
共通の鍵：High-NA EUV（2028〜30年）とウェハ貼り合わせ（NAND 2026年〜、DRAM 2028年〜）
2
Notes: 結論から説明します。3分野とも、平面の上で寸法を縮める方法が限界に近づき、縦に積む、別々に作って貼り合わせる方向に移ります。ロジックは2033年頃にnとpのトランジスタを縦に積むCFET、DRAMは2028年頃からセルを縦型にし2030年代に積層、NANDは2030〜31年に1000層級です。共通の鍵は、より細かい線を描けるHigh-NA EUVと、ウェハの貼り合わせです。

## Slide 3
3分野共通
1枚で見る：2025〜2036年の主な転換点
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
ロジック
トランジスタ／電源・露光
DRAM
セル構造／露光・周辺
NAND
層数／周辺回路の配置
現在
GAA（2nm）
N2・SF2・18A
GAA第2世代
A14・14A
A10級
ナノシート継続か新構造
CFET
nとpを縦に2段
3D CFET
裏面電源
Intel 18A→TSMC A16
High-NA EUV
Intel 2028年 → TSMC・Samsung 2030年
6F²（1c・1d）
今の構造は1dまで
4F²（縦型トランジスタ）
Samsung 0a〜・SK hynix 0b〜
3D DRAM
本格化は2030年代
EUV（6〜7層）
High-NA EUV ＋ 周辺回路の貼り合わせ
3xx層
4xx層
Samsung V10
5xx〜9xx層
1000層級
Samsung 2030年・Kioxia 2031年（目標）
CuA
周辺をセルの下
ウェハ貼り合わせが主流に
セルのウェハを多段に貼り合わせ
実績
計画・見通し
報道・確度の低い予想
現在（2026年10月）
上段：主役の構造（ロジックはトランジスタ、DRAMはセル、NANDは層数） 下段：それを支える露光・配線・周辺回路
出典：各社発表、imec 2026年版ロードマップ、TrendForce、Tom's Hardware ほか（詳細はExcelの根拠シート）
3
Notes: 3分野の主な転換点を1枚にまとめました。青は実績、オレンジは計画・見通し、破線は報道だけ、または確度の低い予想です。赤の縦線が現在です。ロジックは2033年頃のCFET、DRAMは2028年頃からの4F²、NANDは2030年以降の1000層級が大きな節目です。下段を見ると、2028〜30年に3分野ともHigh-NA EUVや貼り合わせといった共通の技術が入ってくることが分かります。

## Slide 4
3分野共通
数字の読み方：3分野で「世代の数え方」が違う
ロジック
名前の数字
2
ゲートの間隔
約45〜48
（単位nm、TSMC N2の例）
2nm・A14
世代の呼び名で、実際の寸法ではない。A14は「1.4nm相当」の意味（A＝オングストローム＝0.1nm）。
DRAM
ハーフピッチ（線の幅）
1a≈14 → 1b≈12.5〜13 → 1c≈11〜12nm
1a・1b・1c
「10nm台」の世代名。線の幅が少しずつ細くなる。1dの次は10nm未満の0a（10a）。
NAND
積んだ段数
＝層数
64層（2017年）→ 400層超（2026年）
〇〇層
記憶セルを縦に積んだ段数。2030〜31年に1000層級を目指す。数え方は会社で少し違う。
どれも「数字が進むほど高密度」。ただし、比べられるのは同じ分野の中だけ。
出典：TechInsights（DRAM実測値）、Micron（10nm級の定義）、各社発表
4
Notes: 3分野で世代の数え方が違うので、最初に読み方をそろえます。ロジックの2nmやA14は世代の呼び名で、実際のゲートの間隔は40nm台です。DRAMの1a・1b・1cは10nm台の世代名で、線の幅（ハーフピッチ）が少しずつ細くなります。NANDは記憶セルを縦に積んだ段数で数えます。

## Slide 5
ロジック
ロジック：トランジスタは「ゲートで囲む」から「縦に積む」へ進む
n
p
n
p
FinFET
〜2024年（3nmまで）
ゲートがチャネルを3方向から囲む
GAA（ナノシート）
2022年〜（今の2nm）
4方向を囲み、漏れ電流を抑える
フォークシート
2030〜31年？
nとpの間に壁を入れて詰める。採用は未定
CFET
2033年頃
nとpを縦に2段積み、面積を減らす
2D材料のCFET
2039年頃〜
チャネルを原子数層の材料（MoS₂など）に
橙＝ゲート（スイッチ）、灰＝電流が流れるチャネル、紫＝2D材料。
囲む面を増やして漏れ電流を抑えてきた。面積を減らす次の手は、nとpを縦に積むCFET（imecは2033年頃と予測）。
出典：各社発表、imec 2026年版ロードマップ（Tom's Hardware）、IEEE Spectrum、imec（フォークシート・2D材料）
5
Notes: ロジックのトランジスタの変化です。図はチャネルを横に切った断面で、橙がゲート、灰がチャネルです。FinFETは3方向、GAAは4方向からゲートで囲み、漏れ電流を抑えてきました。今の2nmはGAAです。次は、nとpの2種類のトランジスタを縦に積むCFETで、imecは2033年頃と見ています。その間のフォークシートは、採用を表明した会社がまだありません。さらに先は、チャネルを原子数層の2D材料にする構想です。

## Slide 6
ロジック
ロジック：各社の計画は2029〜30年まで公表されている
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TSMC
Samsung
Intel
SMIC
Huawei
Rapidus
現在
N2
GAA
A14
GAA第2世代
A13
N2P
A16
裏面電源
A12
裏面電源
SF2
SF2P
SF2P+・SF2X
SF1.4
2年延期
18A
GAA＋裏面電源
14A
High-NA EUV
N+3
EUVなし・5nm級に接近
次世代
国産EUVが目標（報道）
2nm 試作ライン
2nm 量産
1.4nm
報道
実績
計画・見通し
報道・確度の低い予想
TSMC：主系列はほぼ予定どおり。2027年のA16から裏面電源
Samsung：GAAを最初に量産（2022年）。1.4nmは2年延期し2029年
Intel：裏面電源（18A）とHigh-NA（14A、2028年）で先行
SMIC：EUVなしで5nm級に接近。計画は公表しない
Rapidus：2027年度下期に2nm量産を目指す
出典：TSMC 2026 Technology Symposium、The Elec（Samsung SAFE Forum 2026）、Intel 2026年2Q決算、TechInsights、Rapidus・Tom's Hardware
6
Notes: 各社の計画です。TSMCは毎年の新ノードをほぼ予定どおり出しており、裏面電源は2027年のA16から入ります。SamsungはGAAを最初に量産しましたが、1.4nmを2年延期しました。Intelは裏面電源とHigh-NA EUVを他社より先に量産に使います。SMICはEUVなしで5nm級に近づいていますが、計画を公表していません。Rapidusは2027年度下期の2nm量産が目標です。

## Slide 7
ロジック
ロジック：2030年以降はCFET（2033年頃）が本命、2D材料は2040年前後
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
世代（imec）
トランジスタ
露光
現在
A10 eq
A7 eq
A5 eq
A3 eq
ナノシート継続
またはフォークシート
CFET
nとpを縦に2段
3D CFET
別々に作って貼り合わせ
2D材料のCFET
High-NA EUV
TSMCは2030年から量産に使用
Hyper-NA（検討）
学会での実証
2023年：TSMC・Intel・SamsungがCFET素子
2024〜25年：TSMCが回路とSRAM
2026年：Samsungが42nmピッチ
imecのロードマップ
A10：2030〜31年
A7：2033年（CFET）
A3：2038年頃、2D材料は2041年頃
特許
CFETの出願：Intel 2015年、IBM 2021年、TSMC 2023年、Samsung 2024年
出願から量産まで約6〜10年
出典：imec 2026年版ロードマップ（Tom's Hardware、TrendForce）、IEEE Spectrum、TSMC Research、Samsung（VLSI 2026）、Google Patents
7
Notes: 各社の公式計画は2029〜30年で止まるので、その先は業界全体の予想です。imecの2026年版ロードマップでは、A7世代の2033年にCFETが入ります。学会ではすでに3社がCFETを試作しており、特許の出願時期と、出願から量産までの年数の目安を合わせても2032〜34年になります。2D材料は2040年前後とさらに先です。

## Slide 8
ロジック
ロジック：2027〜30年の鍵は「裏面電源」と「High-NA EUV」
裏面電源：電源の配線をウェハの裏へ
信号の配線
電源の配線
トランジスタ
シリコン基板
信号の配線
トランジスタ
電源の配線（裏側）
支えのウェハ
従来（表面電源）
裏面電源
表側の配線を信号だけに使え、電圧の低下も減る
Intel 18A（2025年）→ TSMC A16（2027年）→ A12（2029年）
High-NA EUV：より細い線を一度で描く
EUV（NA 0.33）
最小 約13nm
High-NA（NA 0.55）
最小 約8nm
2026年
Intel 18A
（一部の層）
2028年
Intel 14A
DRAM 2社
2030年
TSMC
Samsung
装置が高価なため、TSMCは2029年の世代まで従来のEUVを多重に使う。DRAM 2社＝Samsung・SK hynix。
出典：Intel、TSMC（A16・A12）、ASML（High-NA）、TSMC・ASML共同発表（2026年9月）、Tom's Hardware（Samsung）、TrendForce
8
Notes: 2027〜30年の鍵は2つです。1つ目は裏面電源で、電源の配線をウェハの裏に移し、表側を信号に使えるようにします。Intelが2025年に、TSMCが2027年に量産に入れます。2つ目はHigh-NA EUVで、レンズの開口数を0.33から0.55に上げ、約8nmの線を一度で描けます。Intelは2026年から一部の層で使っており、DRAMは2028年、TSMCは2030年から量産に使う計画です。

## Slide 9
DRAM
DRAM：1ビット＝スイッチ＋電荷の器。器を保つことが微細化の壁
シリコン基板
キャパシタ（電荷の器）
ビット線（読み出す線）
埋め込みワード線（スイッチ）
高さ：幅
≈ 50：1
1
器（キャパシタ）
面積が減っても容量を保つため、細く高くしてきた。高さと幅の比は約50：1が限界に近い。
2
スイッチ（トランジスタ）
電荷が漏れないよう、ゲートを基板に埋め込んだ（BCAT・埋め込みワード線、2008年〜）。
3
この構造の寿命
今の6F²セルは1d（2027〜28年）までとされ、10nm未満から作り方が変わる。
出典：TechInsights、SemiAnalysis（VLSI 2025）、Eugenus、EE Times（埋め込みワード線とZAZ）
9
Notes: DRAMの1ビットは、スイッチのトランジスタ1個と、電荷をためるキャパシタ1個でできています。電荷が少なすぎると読み出せないので、セルが小さくなってもキャパシタの容量を保つ必要があり、細く高い筒にしてきました。高さと幅の比は約50対1で、これ以上は倒れやすく限界に近づいています。スイッチ側は漏れ電流を抑えるためゲートを基板に埋め込んでいます。この構造は1d世代、2027〜28年までとされています。

## Slide 10
DRAM
DRAM：セルは6F² → 4F²（縦型）→ 3Dへ。面積は2/3、その次は積層
6F²（今の構造）
3F×2F
〜2027〜28年（1dまで）
埋め込みワード線（BCAT）＋縦長のキャパシタ。今のすべてのDRAM。
4F²（縦型トランジスタ）
2F×2F
埋め込みビット線
2028〜32年（0a〜0b）
チャネルを縦に立て、ビット線を下、キャパシタを上に置く。SamsungはVCT、SK hynixはVGと呼ぶ。
3D DRAM（積層）
層の数で
密度を上げる
2030年代
セルを横倒しにしてNANDのように積む。各社の目標は2030年頃、本格化は2030年代。
出典：TrendForce・The Elec（Samsung 10a）、SK hynix（VLSI 2025）、Tom's Hardware（IMW 2024）、Yole、SemiAnalysis
10
Notes: DRAMのセルの変化です。今の6F²は、1セルが3F×2Fの広さです。次の4F²は、チャネルを縦に立ててビット線を下、キャパシタを上に置くことで2F×2Fにし、面積を3分の2にします。SamsungとSK hynixが10nm未満の0a〜0b世代、2028〜32年頃から使う見込みです。その次は、セルを横倒しにして積む3D DRAMで、各社の目標は2030年頃、本格化は2030年代です。

## Slide 11
DRAM
DRAM：大手3社は1d（2027〜28年）まで今の構造、その後に大きく変える
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Samsung
SK hynix
Micron
Nanya
CXMT
現在
1b
1c
EUV 6〜7層
1d
0a（D0a）
周辺の貼り合わせ
4F² VCT
3D DRAM
2030年目標
1b
1c
EUV 6層
1d
0a
4F² VG → 3D
2029〜31年の枠
1β
1γ
初のEUV
1δ
3D DRAM
4F²を飛ばす（報道）
1B
1C
1D
EUVを導入
G3
G4
16nm
G5
11.95nm※・EUVなし
実績
計画・見通し
報道・確度の低い予想
大手3社は1d（2027〜28年）まで今の6F²を使う
Samsungの0a（10nm未満）は周辺回路の貼り合わせから。VCT版は別扱いに（2026年9月の報道）
Micronは4F²を飛ばして3D DRAMへ（報道）
NanyaはEUVを2027年に導入。CXMTはEUVなしで量産を続ける
出典：Samsung・SK hynix・Micron・Nanya・CXMTの発表、DIGITIMES、ZDNet Korea、The Elec、TrendForce（※CXMTの値は他社と数え方が違う）
11
Notes: DRAM各社の計画です。Samsung、SK hynix、Micronの3社は、1d世代の2027〜28年まで今の6F²構造を使います。10nm未満の0aから構造を変えますが、Samsungは2026年9月に、0aをまず周辺回路の貼り合わせで作り、縦型のVCT版は別扱いにしたと報じられています。Micronは4F²を飛ばして3D DRAMに直接移るとの報道があります。中国のCXMTはEUVを使えないまま、多重露光で量産を続けています。

## Slide 12
DRAM
DRAM：10nm未満を支える4つの技術
周辺回路の貼り合わせ
研究
試作
量産
セル（記憶部）と周辺回路を別々のウェハで作り、重ねて接合する。NANDでは量産済み。
2028年頃〜（Samsung 0a）
High-NA EUV
研究
試作
量産
より細い線を一度で描ける露光装置。SK hynixが2025年9月に導入した。
2028年に量産へ（Samsung・SK hynix）
IGZO（酸化物）
研究
試作
量産
酸化物半導体のチャネル。漏れ電流がシリコンより桁違いに小さく、4F²や3Dの候補。
2030年代（研究段階）
3D DRAM
研究
試作
量産
セルを横倒しにして積む。SK hynixが5層で試作（歩留まり56%）。
各社の目標は2030年頃
右上の3段階：研究 → 試作 → 量産。オレンジが今の到達段階。
出典：The Elec（ISSCC 2026）、ZDNet Korea、SK hynix、eeNews Europe、TrendForce、imec、Kioxia、Yole
12
Notes: 10nm未満のDRAMを支える技術を4つ挙げます。周辺回路の貼り合わせはNANDで実績があり、2028年頃からDRAMにも入ります。High-NA EUVは2028年に量産へ。IGZOは漏れ電流が極めて小さい材料で、縦型や積層のセルの候補ですが、まだ研究段階です。3D DRAMはSK hynixが5層で試作しており、各社の目標は2030年頃です。

## Slide 13
NAND
NAND：層数は9年で6倍超。2030〜31年に1000層級へ
Chart: 層数
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
実績（業界で最初の量産） | 64 | 96 | 128 | 176 | 232 | 321 | 400 | 0 | 0
予想・目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
64層 → 400層超
2017年 → 2026年（Samsung V10）
1000層級
Samsung 2030年まで、Kioxia 2031年まで（目標）
層を増やす方法は「デッキを重ねる」から「ウェハごと重ねる」へ変わる。
最初の3D NANDは2013年の24層（Samsung）。2028年は約500層（Samsung V11の報道）、2030年は各社の目標。
出典：Samsung・SK hynix・Kioxia・Micronの発表、TechInsights、The Elec
13
Notes: NANDは記憶セルを縦に積んだ層数で進歩を測ります。業界で最初に量産された層数は、2017年の64層から2026年のSamsung V10の400層超まで、9年で6倍以上になりました。SamsungとKioxiaは2030〜31年に1000層級を目標にしています。そのためには、積み方そのものを変える必要があります。

## Slide 14
NAND
NAND：周辺回路は「別々に作って貼り合わせる」方式が主流に
周辺
周辺回路（CMOS）
周辺回路（CMOS）
Cu同士を接合
周辺回路（CMOS）
周辺回路を横に置く
初期の3D NAND
セル（記憶部）の横に周辺回路。チップの面積が大きい。
セルの下に置く（CuA）
2015年〜（Micronが最初）
SK hynix 2018年、Samsung 2021年。面積は減るが、セルを作る高温で周辺回路が傷みやすい。
別々に作り貼り合わせる
2019年〜（YMTCが最初）
Kioxia 2024年、Samsung 2026年、SK hynix 2027年。周辺回路に速いトランジスタを使える。
セルのウェハも重ねる
2030〜31年（目標）
1000層級で使う見込み。Kioxia/Sandiskが2026年に2枚重ねの動作を発表。
出典：Intel/Micron（IEDM 2015）、SK hynix、Samsung（FMS 2026）、YMTC、Kioxia、TrendForce（VLSI 2026）
14
Notes: NANDの周辺回路の置き方の変化です。最初は記憶部の横に置いていましたが、面積を減らすため記憶部の下に置くようになりました。さらに今は、周辺回路と記憶部を別々のウェハで作り、銅同士で貼り合わせる方式に移っています。周辺回路に速いトランジスタを使え、記憶部を作るときの高温で周辺回路が傷みません。中国のYMTCが2019年に最初に量産し、Kioxia、Samsung、SK hynixが続きます。1000層級では記憶部のウェハを何枚も重ねる見込みです。

## Slide 15
NAND
NAND：各社とも2026〜27年に3xx〜4xx層へ、その先は1000層級
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Samsung
Kioxia / WD
SK hynix
Micron
YMTC
現在
V9
286層
V10 400層超
貼り合わせ
V11
約500層
1000層級
2030年目標
BiCS8 218層
貼り合わせ（CBA）
BiCS10
332層
BiCS11
1000層級
321層
3デッキ
375層
初の貼り合わせ
480層 → 604層
時期は未公表
G9
276層
次世代
2027年下期
232層
294層
貼り合わせ
300層超
実績
計画・見通し
報道・確度の低い予想
Samsung V10（2026年）が最初の400層超
貼り合わせの採用：YMTC 2019年、Kioxia 2024年、Samsung 2026年、SK hynix 2027年。Micronは未公表
1000層級はSamsung 2030年まで、Kioxia 2031年まで（目標）
YMTCは輸出規制の下でも294層。Micronと特許で争っている
出典：Samsung・SK hynix（FMS 2026）、Kioxia（2026年7月）、Micron（FQ3 2026）、TechInsights・Tom's Hardware（YMTC）、TrendForce
15
Notes: NAND各社の計画です。2026〜27年に各社が300〜400層台に入り、Samsungが最初に400層を超えました。周辺回路の貼り合わせは、YMTC、Kioxia、Samsung、SK hynixの順に採用し、Micronはまだ明らかにしていません。1000層級はSamsungが2030年、Kioxiaが2031年を目標にしています。YMTCは米国の輸出規制の下でも294層まで進み、Micronと特許訴訟で争っています。

## Slide 16
NAND
NAND：1000層に向けて「積み方・材料・加工」を変える
1デッキ
〜2019年
2デッキ
2017年〜
3デッキ
2024年〜
ウェハ多段
2030年〜
一度に開けられる穴の深さに限界があるので、積層を分けて重ねる。
Mo（モリブデン）の配線
研究
試作
量産
抵抗が低く、層を薄くできる。2024〜26年に導入（報道）。
極低温エッチ
研究
試作
量産
ウェハを冷やし、深い穴を速くまっすぐ開ける。装置は量産で稼働。
PLC（1セル5ビット）
研究
試作
量産
32段階を見分ける必要があり、速度と寿命が課題。2022年にデモ。
強誘電体NAND
研究
試作
量産
低い電圧で書け、電力が大きく減る（Samsungの研究で−96%）。2030年代。
出典：Lam Research、TEL、The Elec、Solidigm、SK hynix（IEDM 2025）、Nature（Samsung 2025）、Blocks & Files
16
Notes: 1000層に向けた要素技術です。左は積み方の変化で、一度に開けられる穴の深さに限界があるため、積層を2段、3段に分けて重ね、2030年頃からはウェハごと重ねる見込みです。右は材料と加工です。配線をモリブデンに変えて層を薄くし、ウェハを冷やして深い穴を開ける極低温エッチがすでに使われています。1セル5ビットのPLCや強誘電体NANDはまだ研究・試作の段階です。

## Slide 17
3分野共通
予想の根拠：特許から量産まで、改良は約4〜5年、新しい構造は約8〜11年
Chart: 
| Xtacking（YMTC、NAND） | V-NAND（Samsung、NAND） | PUC（SK hynix、NAND） | 貼り合わせCBA（Kioxia、NAND） | 裏面電源（TSMC、ロジック） | 裏面電源（Intel、ロジック） | GAA（Samsung、ロジック） | 埋め込みワード線（DRAM） | BiCS（東芝、NAND） | 極低温エッチ（TEL） | 強誘電体NAND（未量産）
量産までの年数 | 2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0
まだ量産されていない（経過年数） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
この目安を当てはめると
CFET（ロジック）
主な出願 2021〜24年 → 量産 2032〜34年（imecの2033年と一致）
3D DRAM
出願 2019〜21年 → 2030〜32年（各社の目標2030年）
強誘電体NAND
2009年の出願から16年以上たっても未量産 → 2031年以降
注意：特許は他社をけん制するためにも出されるので、出願＝量産ではない。
出典：Google Patents（各社の特許）、各社の量産発表。年数は中核特許の出願から最初の量産までの目安
17
Notes: 2030年以降の予想は、特許の出願から量産までにかかった年数を根拠にしています。過去の例では、既存の作り方を改良する技術は4〜5年、新しい構造や装置は8〜11年かかっています。これを当てはめると、CFETは2032〜34年、3D DRAMは2030〜32年となり、imecや各社の目標とおおむね一致します。強誘電体NANDは特許から16年以上たってもまだ量産されていないので、2031年以降としました。

## Slide 18
3分野共通
今後のチェックポイント：計画どおり進むかを確かめる場面
2026年末
TSMC N2P・Samsung SF2Pの量産
SK hynix 375層の量産
Kioxia BiCS10の量産時期
2027年
TSMC A16（裏面電源）の量産
Samsung・SK hynixの1d
Rapidus 2nm量産（年度下期）
2028年
Intel 14A（High-NA）の量産
DRAMにHigh-NA EUV
Samsung 0a（10nm未満）
2029年
TSMC A13・A12
Samsung SF1.4
Rapidus 1.4nm（報道）
2030年
TSMCがHigh-NAを量産に使用
Samsung 1000層級（目標）
3D DRAMの各社目標
2031年
Kioxia 1000層級（目標）
imec A10級（2030〜31年）
計画が変わりやすい点
Samsung DRAM 0aの定義変更（2026年9月）／Intel 14Aは外部顧客しだい／Kioxia BiCS10の量産時期は報道が食い違う／SMIC・Huaweiは計画を公表しない
ロジック
DRAM
NAND
出典：各社の発表・決算説明、報道（詳細はExcelの根拠シート）
18
Notes: 今後、計画どおり進んでいるかを確かめる場面を年ごとに並べました。2026年末はTSMC N2PとSamsung SF2P、SK hynixの375層、2027年はTSMCの裏面電源A16とDRAMの1d、2028年はHigh-NA EUVがロジックとDRAMの両方で量産に入ります。注意点として、Samsungの10nm未満DRAMの定義変更、Intel 14Aが外部顧客の獲得しだいであること、Kioxiaの量産時期の報道の食い違い、SMICが計画を出さないことがあります。

## Slide 19
まとめ
ロジック
2025年にGAA（2nm）が始まり、2027〜30年は裏面電源とHigh-NA EUV。2033年頃にトランジスタを縦に積むCFETへ。
DRAM
今のセル（6F²）は1d（2027〜28年）まで。10nm未満は周辺回路の貼り合わせと4F²を経て、2030年代に3D DRAMへ。
NAND
2026年に400層を超え、周辺回路の貼り合わせが主流に。2030〜31年にセルのウェハを重ねて1000層級へ。
共通点：平面で縮める時代から、縦に積み・貼り合わせる時代へ。
根拠の詳細：Excelのロードマップ（ロジック・DRAM・NAND）と参考文献URL一覧
Notes: 最後にまとめです。ロジックは2033年頃のCFET、DRAMは4F²を経て2030年代の3D DRAM、NANDは2030〜31年の1000層級へ進みます。3分野に共通するのは、平面で縮める時代から、縦に積み、別々に作って貼り合わせる時代への移行です。根拠の詳細は別添のExcelにまとめています。

## Slide 20
3分野共通
主な出典
ロジック
TSMC：2026 Technology Symposium（2026年4月）
TSMC・ASML：High-NA EUVの共同発表（2026年9月）
The Elec：Samsung SAFE Forum 2026（2026年7月）
Intel：2026年2Q決算説明（2026年7月）
Tom's Hardware：imec 2026年版ロードマップ（2026年6月）
TechInsights：SMIC N+3の解析（2025年12月）
DRAM
TrendForce：Samsung 10a（4F²・VCT）（2026年4月）
ZDNet Korea：Samsung D0aの再定義（2026年9月）
SK hynix：VLSI 2025の技術ロードマップ
Micron：FQ2 2026決算説明（2026年3月）
TechNode：CXMT G5の量産（2026年9月）
NAND
Samsung：FMS 2026（V10 BV-NAND）（2026年8月）
SK hynix：FMS 2026（375層）（2026年8月）
Kioxia：BiCS10のサンプル出荷（2026年7月）
Micron：FQ3 FY2026決算説明（2026年6月）
TrendForce：Kioxia/Sandisk VLSI 2026（2026年5月）
特許・その他
Google Patents：各社の代表特許（約70件）
Knowmade：ハイブリッド接合の特許分析（2025年）
Yole：Next-Gen DRAM 2026
IEEE Spectrum：imecのロードマップ（2026年5月）
すべての出典（URL）は、Excelの「根拠」「URL一覧」シートと、DRAM・NANDの企業別URL一覧にある。
20
Notes: 主な出典のURLです。 TSMC 2026 Technology Symposium：https://pr.tsmc.com/english/news/3302 TSMC・ASML High-NA：https://pr.tsmc.com/english/news/3338 The Elec（Samsung SAFE Forum 2026）：https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=11849 Intel 2026年2Q決算説明：https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_3ccf9cf30376bf77bbb27f582e51d00d/intel/db/887/9266/prepared_remarks/Q2+2026+Prepared+Remarks.pdf imec 2026年版ロードマップ（Tom's Hardware）：https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/imecs-2026-roadmap-details-0-3nm-nodes-by-2038-cfet-transistors-become-viable-at-0-7nm-company-redefines-moores-law-as-cell-sizes-gain-importance-for-density TechInsights（SMIC N+3）：https://www.techinsights.com/blog/smic-n3-confirmed-kirin-9030-analysis-reveals-how-close-smic-5nm TrendForce（Samsung 10a）：https://www.trendforce.com/news/2026/04/24/news-samsung-reportedly-produces-sub-10nm-10a-dram-working-die-using-4f-square-and-vct-targets-2028-production/ ZDNet Korea（Samsung D0a）：https://zdnet.co.kr/view/?no=20260923090551 SK hynix VLSI 2025：https://news.skhynix.com/sk-hynix-presents-future-dram-technology-roadmap-at-ieee-vlsi-2025/ Micron FQ2 2026：https://investors.micron.com/static-files/e089f8c0-065d-47b8-9d02-bfa863cdb357 TechNode（CXMT G5）：https://technode.com/2026/09/21/cxmt-announces-mass-production-of-fifth-generation-dram-platform/ Samsung FMS 2026：https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-next-gen-3d-memory-vision-at-fms-2026-charting-the-future-of-ai-infrastructure SK hynix FMS 2026：https://news.skhynix.com/en/hbf-at-fms-2026/ Kioxia BiCS10：https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2026/20260703-1.html Micron FQ3 FY2026：https://investors.micron.com/static-files/631b1a32-5537-46ae-8f40-82e42fc79dfe TrendForce（Kioxia/Sandisk VLSI 2026）：https://www.trendforce.com/news/2026/05/04/news-kioxia-sandisk-to-demonstrate-qlc-nand-using-multi-stacked-cell-architecture-targeting-1000-layers/ Knowmade（ハイブリッド接合）：https://www.knowmade.com/technology-news/semiconductor-news/packaging-news/ymtcs-hybrid-bonding-patents-a-key-competitive-factor-for-memory-chipmakers/ Yole（Next-Gen DRAM 2026）：https://www.yolegroup.com/product/report/next-gen-dram-2026---focus-on-hbm-and-3d-dram/ IEEE Spectrum（imec）：https://spectrum.ieee.org/semiconductor-technology-roadmap